## Slide 1: Elektra Akıllı Dozaj

## Slide 2
Elektra

## Slide 3: Elektra
Dünya giderek ağ üzerinde dünya çapında birbirine bağlı olmakta.
Potansiyel olarak karmaşık kurulumlarda etkin bir işlem yürütmek için gerekli olan Talep Verileri ile
Tesis ve tesislerin işletme maliyetleri sürekli olarak maliyet baskısı altındadır
Tam olarak doğru olanı bilmenin maliyet kontrolü ve gönül rahatlığı
dozaj tutarlı ve garantili tekrarlanabilirlikle teslim edilir
Üst düzey bir hassas dozajlama sistemine ihtiyaç duyulan her yerde, ‘Elektra’ Su ve Endüstri için en uygun çözümü sunar.

## Slide 4: Elektra
Şu anda SEKO Spring pompalarına takılabilen isteğe bağlı dijital denetleyici
Yaylı motor serisinin özellikleri ve faydaları üzerine kuruludur
dozaj pompaları
Satın alınabilirlikleri, düşük toplam işletme maliyeti ve kullanım kolaylığı ile tanınır
bakım
Elektra hassas dijital dozajlama ve uzaktan veri yönetimi getiriyor
Geleneksel ekranın yanı sıra herhangi bir akıllı cihazdan veya bilgisayardan programlama kolaylığı sayesinde operasyonel maliyet avantajlarını daha da artırır
Elektra, yedek motorların satın alındığı Spring pompalarına uyarlanabilir ve mevcut ekipmanlara anında ve önemli ölçüde yükseltilebilir - SEKO'ya özgü.

## Slide 5
Elektra
Anahtar Özellikler

## Slide 6: Anahtar özellikler
Talep Üzerine Veriler - Elektra'ya özgü yerleşik sıcak noktadan uzaktan veri yönetimi ve programlama
Uzaktan kumanda için ModBus iletişim protokolü
SEKO’nun, 20 bara kadar 1000 l / saate kadar yüksek debiler dahil, geniş debi aralıklarını kapsayan Spring serisinin güvenilirliği
Hassas dozlama için dijital dozaj
Çoklu çalışma modları - zamanlı, seri, manuel, analog veya dijital oransal dozaj
Düşük bakım maliyetleri ile birleştirilmiş olağanüstü programlama kolaylığı, optimum işletme maliyeti sağlar
Çok çeşitli uygulamalar - daha yüksek viskoziteli ürün uygulamaları için de uygun
Enerji tasarruflu 3 fazlı motorlar, geniş malzeme yelpazesi mevcuttur
Akıllı Grafik ekran - çok renkli arka ışıklar çalışma durumunu doğrulamaya yardımcı olur

## Slide 7
Elektra
Avantajları

## Slide 8: Elektra
üst
Elektra çok fonksiyonlu kumanda panosu ile donatılmış pompalar:
Tamamen yeni kimyasal emiş dozajlama ve kontrol yönetmeliği seviyesi olağanüstü hassasiyet
Mutlak dozaj doğruluğu sunan strok kontrol kadranı sayesinde istenen strok uzunluğunun mekanik olarak düzenlenmesi de mümkündür
Minimum servis gereksinimi ve özellikle uzun bir süre ile zaman içinde sabit performans kullanım ömrü, mevcut modellerin çok yönlülüğü ile birlikte
Elektra donanımlı pompalar çok çeşitli uygulamalar için uygundur: içme suyu tesislerinden su arıtımına, endüstriyel faaliyetlerden arınma, gıda ve kimya endüstrisi
Kontrolör ve motor maksimum esneklik için 3 farklı pozisyonda sabitlenebilir.
Standart
Alternatif

## Slide 9: Talep üzerine veriler
…. Ve uzaktan yönetim
Elektra, sistem kontrolünde yerleşik bir web sunucusuna sahiptir.
Pompanın Web tarayıcısı üzerinden, yerel olarak bir PC'de, dizüstü bilgisayarda, tablet veya akıllı telefona kurulmasını ve yönetilmesini sağlar.
Pompalar kurulumdan önce önceden programlanabilir ve sahada kolayca ve hızlıca ayarlanabilir
Protokolde yerleşik ModBus kullanarak pompanın uzaktan kumandası
Operatör, performansı yönetmek, tanımlamak ve potansiyel sorunları uzaktan bile hızlı bir şekilde denetleyebilir.
Genel maliyetleri yönetmenize yardımcı olacak hızlı teknik müdahale için uyarılarla birleştirilmiş hedefli bakım rutinlerine izin verir.

## Slide 10: Electronik Kontrol ünitesi
Elektra

## Slide 11: Electronik Kontrol Ünitesi
Grafik ekran, pompa çalışırken programlama ve kontrol / görüntüleme için farklı menülere sahiptir.
Görüntüleme Alanı
START / STOP
ESC
PROG
Aşağı
Yukarı
MODE / ENTER

## Slide 12: Electronik Kontrol ünitesi
Grafik ekran, pompa çalışırken programlama ve kontrol / görüntüleme için farklı menülere sahiptir.
Pompa durumu
RUN, STOP
Pompanın çalışması durumu ile ilgili ikinci bilgi ON-OFF,
Uyarı bilgileri
Menü adı vurgusu DISPLAY, MAIN, CALIBR, ALARMS
Alarm durumu ekranı
Ana Bilgi
AKIŞ ORANI, QTY
İkincil Bilgi
Programlanmış işletim moduna bağlı
Çalışma modu
MANUAL, mA, V, PPM, BATCH, TIMED
Akışı gösteren kısım
MAKSIMUM
AKIŞ ORANI (%)

## Slide 13: Electronik Kontrol Ünitesi – Uzaktan yönetim
Monitör Çalışma Modu, Pompa ve Alarm Durumunu kontrol eder
Ağ ayarları Modbus ve kablosuz ağ ayarları
Alarm Alarm verisi ve seviye alarm ayarlarını gösterir
İzin Şifre değişiklik ayarı
İstatistik Kısmi ve toplam sayılara göz atar
Konfigrasyon pompanın ana ayarları
Genel Ayarlar Maksimum akış oranı ayarı,Dil, ölçüm birimi , Alarm Rölesi, duraklatma girişi
Kalibrasyon Manuel veya otomatik kalibrasyon ayarı
Sistem Revizyonu Firmware revizyon ayarları

## Slide 14
Elektra
Hidrolik Özellikler
Spring Pompa (Elektra)

## Slide 15: Hidrolik Özellikler, Elektra eklenmiş Spring Pompalar
© 2017 SEKO
MS1A / MS1B / MS1C Diyafram Pompalar
Max. kapasite 500 l/h
Max. Basınç 16 bar
Strok 1’’/116
Strok uzunluğu 2 - 4 - 6 mm
Diyafram ölçüsü 6 ile 165 mm
Motor 0.37 kW, 3ph, 50-60 Hz
Bağlantı Gf 1“
IP55 koruma sınıfı
Pompa kafası materyal AISI/PVC/PVDF/PP
Çok renkli arkadan aydınlatmalı grafik ekran

## Slide 16: Hidrolik Özellikler, Elektra eklenmiş Spring Pompalar
© 2017 SEKO
PS1 D Piston pompa
Max. Kapasite 304 l/h
Max. Basınç 10 bar
Strok 1’’/116
Strok uzunluğu 15 mm
Piston ölçüsü 6 ile 64 mm
Motor 0.37 kW, 3ph, 50-60 Hz
Bağlantı Gf 3/4“
IP55 koruma sınıfı
Pompa kafası materyal AISI / PVC
Çok renkli arkadan aydınlatmalı grafik ekran

## Slide 17: Hidrolik Özellikler, Elektra eklenmiş Spring Pompalar
© 2017 SEKO
PS2 E Piston pump
Max. Kapasite 1000 l/h
Max. Basınç 20 bar
Strok 1’’/116
Strok uzunluğu 25 mm
Piston ölçüsü 25 ile 89 mm
Motor 0.75 kW, 3ph, 50-60 Hz
Bağlantı Gf 1“
IP55 koruma sınıfı
Pompa kafası materyal AISI / PVC
Çok renkli arkadan aydınlatmalı grafik ekran